## Slide 1: 第1章 计算机网络概论

## Slide 2: 1.1 计算机网络的发展
1.1.1 计算机网络的历程
第一代计算机网络――面向终端的计算机网络
改进后的面向终端的计算机联机系统
第二代计算机网络――多台计算机相连的计算机网络
第三代计算机网络――开放式标准化网络
第四代计算机网络――网络互联阶段

## Slide 3: 计算机网络的发展方向
计算机网络发展的基本方向是开放、集成、高性能和智能化。
开放是指开放的体系结构、开放的接口标准，使各种异构系统便于互联和具有高度的可操作性。
集成表现在各种服务和多媒体应用的高度集成，在同一个网络上，各种消息。
高性能表现在网络应当提供高速的传输、高效的协议处理和高品质的网络服务。
智能化表现在网络的传输和处理上能向用户提供更为方便、友好的应用接口；在路由选择、拥塞控制和网络管理等方面显示出更强的主动性。

## Slide 4: 1.1.2 计算机网络的应用
计算机网络在人类生活中的应用
计算机网络在商业中的应用

## Slide 5: 1.1.3 中国互联网发展史
中国公用计算机互联网（ChinaNet），由中国电信负责建设与经营管理；中国金桥信息网（ChinaGBNet），由原吉通通信有限公司建设与经营管理；中国联通公用计算机互联网（UNINet），由中国联合通信有限公司负责建设与经营管理；中国网通公用互联网（CNCNet），由中国网通通信有限公司负责建设与经营管理；中国移动互联网（CMNet），由中国移动通信集团公司负责建设与经营管理。

## Slide 6
（1994-1999年）CERNET初创阶段。建立八大地区中心，仿照八大军区设置。
（2000-2008年）CERNET全面覆盖全国高校。
（2009-至今）CERNET与电信网相融。
CERNET培养了中国大部分网络人才。
网络技术进入社会各个方面，从技术走向管理，从理工走向人文，网络社会学，网络伦理学，

## Slide 7: CERNET建设过程（课程思政）
独立自主的创新精神（在缺乏资料和技术支持的情况下，技术人员研制新设备，将cisco2500的价格压下来。）
为人民服务的牺牲精神（解放军战士在野外布光缆遇到困难，无私奉献）
研制全球第一个计费系统。

## Slide 8: 1.1.4 网络标准化组织简介
国际标准化组织（ISO）------ISO/OSI模型
美国国家标准协会（ANSI）及其所委任的标准委员会X.3
电气电子工业协会IEEE和IEEE计算机学会（SCI/EI检索论文）
国际电信联盟（ITU）
美国电子工业联盟（EIA）
Internet体系结构委员会（IAB）（由自愿者组成）
RFC(Request for Comments)文档（2007年RFC有了来自中国的文档-----课程思政）

## Slide 9: 1.2 计算机网络的定义、功能、类型
1.2.1 计算机网络的定义
计算机网络是将分布在不同地理位置上的具有独立和自主功能的计算机、终端及其他附属设备，利用通信设备和通信线路连接起来，并配置网络软件（如网络协议、网络操作系统、网络应用软件等）以实现信息交换和资源共享的一个复合系统。

## Slide 10: 1.2.2计算机网络的功能
快捷的数据通信
有效地共享资源
数据信息的集中处理和综合管理
均衡负荷，相互协作，分布处理
资源的可扩充性
提高系统的可靠性、可扩展性和可用性

## Slide 11: 1.2.3计算机网络的类型
按通信介质可将网络分为有线网络和无线网络两大类。
根据网络的通信传播方式分类为点对点传播方式网（Point-to-Point Network）和广播式传播方式网(Broadcast Networks)两种类型。
按照数据组织列式来分类，可将计算机网络划分为集中式计算机网络、分布式计算机网络以及分布集中式计算机网络。
按网络的使用对象可分为公用网络和专用网络。
按网络覆盖的地域范围划分可以分为局域网(Local Area Network， LAN)、城域网(Metropolitan Area Network，MAN)、广域网(Wide Area Network，WAN)和互联网四类。

## Slide 12
按交换方式分类：电路交换、报文交换、分组交换、综合业务数字网。
按采用的拓扑结构分类有总线网、环形网、星形网、树形网和网状网络结构。
按信道的带宽分类有基带网和宽带网。
按局域网的标准协议分类

## Slide 13: 1.3 计算机网络体系结构
计算机网络体系结构为不同的计算机之间互连和互操作提供相应的规范和标准。
计算机网络体系结构中相互有关的结构：物理结构、逻辑结构、软件结构。

## Slide 14: 1.3.2 计算机网络体系层次结构
计算机网络体系层次结构
计算机网络体系结构分层的优点
各层之间是独立的
灵活性好
结构上可分割开
易于实现和维护
能促进标准化工作
计算机网络体系结构分层的缺点

## Slide 15: 1.4开放系统互连参考模型
1.4.1 OSI参考模型概述
OSI参考模型分为物理层、数据链路层、网路层、传输层、会话层、表示层和应用层，共7层。
通信子网和资源子网

## Slide 16: 1.4.2 ISO/OSI的一些基本概念
实体与对等实体
协议和协议数据单元
服务、服务访问点和服务原语
DCE和DTE
OSI参考模型结构划分原则

## Slide 17: 1.4.3 物理层(Physical Layer)
物理层是OSI参考模型的最底层，主要功能是利用物理传输介质为数据链路层提供连接，透明地传输比特流。

## Slide 18: 1.4.4 数据链路层(Data Link Layer)
数据链路层的任务是把物理层得到的原始比特流转换成网络层利用的帧流。并采用相应的方法使有差错的物理线路变成无差错的数据链路。数据链路层向网络层提供一个定义良好的服务接口，处理传输错误，数据流控制，确保慢速的接受方不会被快速的发送方淹没。

## Slide 19: 1.4.5 网络层(Network Layer)
网络层负责数据包经过多条链路、由信源到信宿的传递过程，并保证每个数据包能够成功和有效率地从出发点到达目的地。为实现端到端的传递，网络层提供了两种服务：线路交换和路由选择。

## Slide 20: 1.4.6 传输层(Transport Layer)
传输层为应用进程提供传输服务，提供一条端到端的逻辑信道，应用层的应用进程是传输层的服务用户。

## Slide 21: 1.4.7 会话层(Session Layer)
会话层的功能是组织两个会话进程间的通信，并管理数据交换。
会话层建立在传输层之上。由于利用传输层提供的服务，使得两个会话实体之间不考虑它们之间相隔多远，使用了什么样的通信子网等网络通信细节，进行透明的、可靠的数据传输。当两个应用进程进行相互通信时，希望有个作为第三者的进程能组织它们的通话，协调它们之间的数据流，以便使应用进程专注于信息交互。会话层允许在不同机器间建立对话控制，管理哪边发送、何时发送、占用多长时间等。

## Slide 22: 1.4.8 表示层(Presentation Layer)
表示层主要用于处理两个通信系统中交换信息的表示方式，它包括数据格式变换、数据加密、数据压缩与恢复等功能。
表示层位于OSI参考模型的第六层。它以下的五层用于将数据从源主机传送到目的主机，而表示层则要保证所传输的数据经传送后其意义不改变。表示层要解决的问题是：如何描述数据结构，并使之与计算机无关。

## Slide 23: 1.4.9 应用层(Application Layer)
应用层是OSI参考模型中的最高层，应用层确定进程之间通信的性质，以满足用户的需要，它在提供应用进程所需要的信息交换和远程操作的同时，还要作为应用进程的用户代理，来完成一些为进行信息交换所必需的功能。

## Slide 24: 1.5 TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)体系结构
TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)是一个协议集，其中最重要的是TCP协议与IP协议，因此通常将这诸多协议统称为TCP/IP协议集。或者称为TCP/IP体系结构。TCP/IP协议不是TCP和IP这两个协议的合称，而是指因特网整个TCP/IP协议族。

## Slide 25: 1.5.1 TCP/IP及其发展
TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)是一个协议集，其中最重要的是TCP协议与IP协议，因此通常将这诸多协议统称为TCP/IP协议集。或者称为TCP/IP体系结构。TCP/IP协议不是TCP和IP这两个协议的合称，而是指因特网整个TCP/IP协议族。
TCP/IP体系结构是开放的协议标准，可以免费使用，并且独立于特定的计算机硬件与操作系统。可以运行在局域网、广域网中，更适用于网络互连。TCP/IP具有统一的网络地址分配方案，使得网络中的每台主机都具有惟一的地址。TCP/IP具有标准化的高层协议，可以提供多种可靠的用户服务。
TCP/IP的发展要追溯到20世纪70年代中期。为了实现不同网络之间的互联，美国国防部在70年代末期推出了TCP/IP体系结构和协议规范。20世纪80年代初期，美国国防部支持的网络ARPANET上的所有机器都使用TCP/IP协议，并以此网络为主干建立了Internet。

## Slide 26: 1.5.2 TCP/IP体系结构
TCP/IP体系结构自下而上分别为物理层、网络接口层、网际层（IP层）、传输层（TCP层）和应用层共五层体系结构。层与层之间的关系是，下层总是为上层服务，上层屏蔽下一层的服务细节。TCP/IP参考模型及各层协议相关协议，

## Slide 27: 1.5.3 传输协议数据单元--TPDU
传输协议数据单元（TPDU）的结构是由数个8位组（即字节）构成的，字节的编号从1开始，并按它们进入一个网络服务数据单元（Net Serve Data Unit，NSDU）的顺序递增。每个字节从1到8对比特进行编号，高位在右侧，低位在左侧。当用连续的字节表示二进制数或BCD码（二-十进制数）时，编号最小的字节为最高有效值。从整体上看，TPDU包含头部和Data(数据)字段，而头部又按顺序包含三部分内容：长度指示（LI）字段、固定部分、可变部分，

## Slide 28: 1.5.4 TCP/UDP端口
为了标识不同的端口，每个端口都拥有一个叫做端口号(port number)的整数标识符，这很类似于文件描述符。由于TCP和UDP是完全独立的两个软件模块，它们的端口也相互独立，可以同号。比如，TCP有一个500号端口，UDP也可以有一个500号端口，它们并不冲突。TCP和UDP协议都规定使用16比特的端口号，均可以提供65536个端口。

## Slide 29: 1.5.5 传输层的多路复用和多路解复用
传输层的TCP/UDP要和应用层的多个进程交互，使用端口标识了不同的进程，传输层通过端口机制提供复用(Multiplexing)和解复用(Demultip Lexing)的功能。

## Slide 30: 1.5.6 OSI参考模型与TCP/IP参考模型的比较
OSI参考模型与TCP/IP参考模型都采用了层次结构思想，其设计目标都是使网络协议与网络体系结构标准化，但二者在层次划分及协议使用上有很大区别。

## Slide 31: 1.6 计算机网络的组成和拓扑结构
可以从不同的角度来研究计算机网络的构成：从网络研究者的角度关心的是计算机网络的几何构成。从网络设计者的角度关心的是计算机网络的物理构成。从网络用户的角度关心的是计算机网络的逻辑构成。

## Slide 32: 1.6.1 计算机网络基本组成——计算机网络的物理构成
计算机系统
数据通信系统
网络软件

## Slide 33: 1.6.2 计算机网络拓扑结构——计算机网络的几何构成
拓扑的概念
常见的网络拓扑结构
总线型网络结构
环型网络结构
星型网络结构
树型网络结构
网状网络结构
混合型网络结构

## Slide 34: 1.6.3 计算机网络的逻辑构成
资源子网：资源子网包括网络中的所有主计算机、I/O设备、网络操作系统和网络数据库等。它负责全网面向应用的数据处理业务，向网络用户提供各种网络资源和网络服务，实现网络的资源共享。
通信子网：通信子网由通信控制处理机、通信线路与其他通信设备组成，完成网络数据传输、转发等通信处理任务。